УТВЕРЖДАЮ Технический директор ОАО «КМЗ» А.Д. Викалюк «____»_______________ 2014 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ПО ТЕМЕ:

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ

В 2015 году

ДЛЯ НУЖД ОАО «КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

техническое задание

(является неотъемлемой частью договора)

г. Копейск

2014

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Предмет конкурса.

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на оказание услуг по комплексному обследованию крановых путей для нужд ОАО «Копейский машиностроительный завод» (ОАО «КМЗ»).

.

2. Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является определение технического состояния крановых путей ОАО «Копейский машиностроительный завод» с целью определения условий и возможности их дальнейшей эксплуатации

3. Источник финансирования заказа ОАО «КМЗ»

Источник финансирования: собственные средства ОАО «КМЗ» на 2014 год.

4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

1. Формой оплаты является безналичный расчёт.

2. Оплата производится по факту оказанных услуг на основании акта (-ов) сдачи-приемки услуг при наличии выставленного счета и счета-фактуры в течение 60 дней с момента  подписания  акта (-ов) сдачи-приемки услуг.

3. Авансирование не предусмотрено.

5. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

- Место оказания услуг:

г. Копейск, Челябинской обл., ул. Ленина, 24.

Структурные подразделения ОАО «КМЗ» согласно Графику проведения комплексного обследования крановых путей в 2015 году. Приложение №1.

- Условия и сроки оказания услуг:

По результатам  комплексного обследования крановых путей составляются   акты комплексного обследования крановых путей.

Срок начала оказания услуг: согласно Графику проведения комплексного обследования крановых путей в 2015 году. Приложение №1.

Срок окончания оказания услуг:  согласно Графику проведения комплексного обследования крановых путей в 2015 году. Приложение №1.

Примечание: Допускается сдвиг сроков проведения комплексного обследования крановых путей на более ранние до 3-х месяцев.

6. Порядок формирования цены договора

1. Цена договора формируется на основании прилагаемого Исполнителем расчета стоимости   комплексного обследования крановых путей.

2. На основании представленной участниками конкурса в составе заявки на участие в конкурсе с приложением необходимых документов, Заказчиком будет произведён выбор  победителя конкурса.

# РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА.

7. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг

Исполнитель  оказывает услуги по    комплексному обследованию крановых путей в соответствии Графиком проведения комплексного обследования крановых путей в 2015 году. Приложение №1.

7.2. Порядок оказания услуг

Исполнитель оказывает услуги по   комплексному обследованию крановых путей.

- По результатам обследования Исполнитель оформляет акты комплексного обследования крановых путей.

- При оказании услуг должны в полной мере соблюдаться требования РД 10-138-97 (с изменением №1, утверждённым Постановлением Госгортехнадзора России от 30.03.2014 №12), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружении», утверждённых приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533.

- Доставка инструментов и оборудования на места оказания услуг осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

8. Требования к качеству и безопасности услуг

Исполнитель обеспечивает выполнение   комплексного обследования крановых путей, в соответствии с функционирующими на предприятии заказчика системой менеджмента качества и сертификата соответствия работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Исполнитель несет ответственность при осуществлении деятельности на территории Предприятия за соблюдение требований законов и иных нормативных правовых актов, в том числе: об охране труда и промышленной безопасности, об охране окружающей среды, о безопасности процесса выполнения услуг, включая требования нормативных правовых актов о пожарной безопасности.

Исполнитель обеспечивает выполнение на объектах Заказчика необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности, противопожарной безопасности.

Исполнитель обязуется не разглашать, в какой бы то ни было форме, конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением договора. К конфиденциальной информации относятся сведения по производственной  деятельности предприятия, финансированию работ по комплексному обследованию крановых путей.

9. Требования к организации   и персоналу, производящему работы по комплексному обследованию крановых путей

9.1. Специализированная организация, проводящая обследование крановых путей должна иметь лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений

9.2. В состав комиссии по обследованию путей должны обязательно входить не менее трех специалистов:

- инженер-геодезист;

- инженер-строитель (путь и путевое хозяйство);

- инженер-строитель (строительные конструкции).

9.3. Инженеры-строители, входящие в комиссию должны иметь высшее профессиональное  (техническое) образование по строительной специальности и быть аттестованы в качестве специалистов по комплексному обследованию крановых путей (председатель комиссии должен иметь удостоверение специалиста по обследованию крановых путей не ниже 2 уровня, член комиссии не ниже 1 уровня). Перед проведением обследования крановых путей оригиналы удостоверений необходимо предъявить в службу производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности ОАО «КМЗ» (далее СПК ОАО «КМЗ») до начала проведения работ.

Геодезист должен иметь квалификационный аттестат, о том, что он обладает необходимыми профессиональными навыками для осуществления геодезических работ на строительной площадке или свидетельство о повышении квалификации специалистов по программе «Геодезист на строительной площадке».

Оригинал документа геодезиста необходимо предъявить  в СПК ОАО «КМЗ» до начала проведения работ.

Работники, проводящие комплексное обследование  крановых путей должны пройти медосмотр на право выполнения работы на высоте. Оригиналы справок медучреждения о прохождении медосмотра необходимо предъявить в СПК ОАО «КМЗ» до начала проведения работ. В случае, если в состав комиссии войдёт специалист, не прошедший медосмотр на право работы на высоте, то комиссия на крановый путь не допускается.

Специалисты должны иметь исправные предохранительные пояса и защитные каски. Если   предохранительные пояса будут в неисправном состоянии, то обследователи на крановый путь не допускаются.

9.4.  Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных кранов должно включать перечень работ, изложенных в  РД 10-138-97, который предусматривает

следующие этапы:

1) Проверка системы организации эксплуатации сооружения.

2) Проверка комплектности и состояния технической документации на сооружение.

3) Поэлементное обследование кранового пути, включающее:

- направляющие, по которым перемещаются колеса грузоподъемного крана (металлопрокат в виде рельса, квадрата и т.п.);

- стыковые и промежуточные скрепления;

- элементы, передающие нагрузку от направляющих и промежуточных соединений на грунтовое основание (балки, фермы, колонны, фундаменты, подрельсовые опорные элементы наземных крановых путей, грунтовое основание и т.п.);

- путевое оборудование (тупики, ограничители передвижения, ограждения, предупредительные знаки, заземление и др.):

- конструкции электроподвода.

4) Текущие наблюдения за техническим состоянием элементов крановых путей с несущими конструкциями.

Доступ на крановые пути для проведения комплексного обследования будет предоставлен в нерабочее время для соответствующих пролётов цехов (в будние дни в 1-ю, во 2-ю и 3-ю смены, а также в выходные дни (субботу и воскресенье). Даты доступа на крановые пути будут устанавливаться начальниками соответствующих подразделений ОАО «КМЗ» в зависимости от условий производства.

10. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых услуг потребностям заказчика (приемка услуг)

Исполнитель по результатам комплексного обследования составляет акты комплексного обследования крановых путей на каждый пролёт кранового пути, в котором установлены мостовые краны.

Требования, предъявляемые к акту комплексного обследования кранового пути:

  - Форма акта комплексного обследования кранового пути должна соответствовать форме, приведённой в РД 10-138-97.

  - Приложения к акту должны содержать:

- Копию приказа организации, проводящей обследование крановых путей о назначении комиссии.

- Копию распоряжения начальника цеха-владельца кранового пути  о проведении обследования.

- Ведомость дефектов (форма по РД 10-138-97) с приложением фотографий дефектов.  В ведомости дефектов обязательно делать ссылки на нормативные документы. Все выявленные  превышения предельных отклонений рельсового пути от проектного положения в плане и профиле должны быть отмечены в ведомости дефектов.

- Планово-высотную съёмку крановых путей.

В исполнительной геодезической документации по планово-высотной съёмке крановых путей мостовых кранов должны быть указаны:

- номера колонн,

- обозначения осей, рядов (по проекту здания),

- номера контрольных точек (пикетов). Расстояние между контрольными точками – 3м (для пролетов с расстоянием между колоннами 6м и 12м). При расстоянии между колоннами 5м и менее контрольные точки устанавливаются только на колоннах.

-относительные высотные отметки головок рельсов на колоннах и промежуточных точках (за условную отметку «0» принимается самая высокая точка», отметки остальных контрольных точек должны быть со знаком «- »

- величины пролёта (S) в плане  на каждой контрольной точке;

- величины отклонений осей рельсов в плане (от створных линий, отклонение с наружной стороны от створной линии идёт со знаком «+», отклонение с внутренней стороны от створной линии идёт со знаком «- ».

- разности отметок головок рельсов в поперечном сечении на всех контрольных точках.

- разности отметок рельсов на соседних колоннах.

- величины отклонений от номинальной величины пролёта S;

- графики высотных отметок рельсов и положения осей рельсов в плане.

- применяемый геодезический инструмент, с указанием наименования, марки, заводского номера и последней даты поверки.

- в документации должны быть указаны предельные величины отклонений  со ссылкой на нормативный акт.

-должны быть отмечены точки, в которых превышены предельные отклонения рельсового пути от проектного положения в плане и профиле;

- место расположения нивелира и теодолита;

В исполнительной геодезической документации по планово-высотной съёмке крановых путей козловых кранов должны быть указаны:

- номера контрольных точек (пикетов). Расстояние между контрольными точками – не более 5 м.

-относительные высотные отметки   на контрольных точках (за условную отметку «0» принимается самая высокая точка»;

- величины пролёта (S) в плане   на каждой контрольной точке;

- величины отклонений осей рельсов в плане (от створных линий, отклонение с наружной стороны от створной линии идёт со знаком «+», отклонение с внутренней стороны от створной линии идёт со знаком «- ».

- разности отметок головок рельсов в поперечном сечении на всех контрольных точках.

- разности отметок рельсов на длине 10м кранового пути.

- отклонения от номинальной величины пролёта S;

- графики высотных отметок рельсов и положения осей рельсов в плане.

- применяемый геодезический инструмент, с указанием наименования, марки, заводского номера и последней даты поверки.

- в документации должны быть указаны предельные величины отклонений  со ссылкой на нормативный акт.

-должны быть отмечены точки, в которых превышены предельные отклонения рельсового пути от проектного положения в плане и профиле;

- место расположения нивелира и теодолита;

- Протокол замеров взаимного смещения стыкуемых рельсов в плане и по высоте и величины зазоров в стыках рельсов с привязкой стыков к осям и рядам пролёта. В протоколе должны быть указаны допуски на износ направляющих (рельсов, квадрата и т.п.) со ссылкой на нормативный акт.

- Протокол  замеров износа направляющих в каждой контрольной точке (через 3м).   Результаты замеров должны быть сведены в таблицу.

- Высотную съёмку по верхним поясам подкрановых балок  с целью определения их прогиба (Р14, Р47). Контрольные точки должны быть по краям и в середине подкрановых балок (допускается большее количество контрольных точек). В документации должны быть указаны высотные отметки по верхним поясам подкрановых балок и значение прогиба подкрановых балок (знак минус перед цифрой означает отрицательный остаточный прогиб подкрановой балки, знак плюс означает строительный подъём подкрановой балки.

- Геодезическую съёмку положения подкрановых балок в плане (Р15, Р48) с целью определения их горизонтального прогиба. Контрольные точки должны быть по краям и в середине подкрановых балок (допускается большее количество контрольных точек).

- Протокол замеров отклонений от симметричности при установке балок кранового пути (Р24). Указать результаты замеров отклонений на каждой колонне.

- Протокол замеров отклонений подкрановых балок от вертикальной оси в ее верхнем сечении (Р25);

- Протокол замеров смещений опорных рёбер балки с оси колонны (Р45).

- Протокол замеров отклонений всех (без исключения) колонн кранового пути от вертикали (Р54). Эти замеры необходимо проводить в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях. Результаты замеров оформить в виде таблицы, в которой указать величины отклонений в 2-х плоскостях и величины суммарных отклонений.

- Протокол замеров стрелки прогиба (кривизны) колонн, опор и связей по всем колоннам кранового пути (Р43).

- Протокол замеров сопротивления заземляющего устройства.

- Акт (акты) визуального и измерительного  контроля  направляющих и их стыковых и промежуточных скреплений,  подкрановых балок, колонн, тупиковых упоров. Все выявленные при визуальном и измерительном  контроле дефекты отметить в  акте (актах) и внести в ведомость дефектов.

- Акт проверки ограничителей передвижения кранов пролёта.

- Акт проверки состояния элементов заземления крановых путей. К акту приложить схему заземления крановых путей.

- Акт проверки  конструкций электроподвода.

- Перечень оборудования и инструмента, применяемого при комплексном обследовании крановых путей с указанием дат следующих поверок.

- Копии свидетельств о поверке оборудования и инструмента.

- Копии дипломов о высшем профессиональном (техническом) образовании членов комиссии.

- Копии удостоверений (свидетельств)  членов комиссии.

- Копии справок медучреждения о допуске членов комиссии к работе на высоте.

- Копия лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений.

При проведении планово-высотной съёмки крановых путей должен применяться следующий геодезический инструмент:

- Нивелир – оптический точный по ГОСТ 10528-90 (средняя квадратическая погрешность на 1 км двойного хода должна быть: для нивелира с уровнем  не более 3мм, для нивелира с компенсатором не более 2мм, увеличение трубы не менее 30 крат.).  Технические нивелиры (например  3Н-5Л и др.), не применять.

- Рейка нивелирная (должна быть снабжена круглым уровнем для установки в отвесное положение - проверяется по отвесу).

- Теодолит – оптический (не ниже 2Т30П).

- Рейка для съёмки теодолитом (должна быть снабжена цилиндрическим уровнем для приведения в горизонтальное положение).

- Лазерный дальномер (точность +1мм), рулетка с металлической лентой.

С целью соблюдения указанных характеристик  паспорта геодезического инструмента перед работой предъявляются в службу производственного контроля ОАО «КМЗ». Если характеристики приборов не соответствуют вышеуказанным требованиям, бригада для выполнения планово-высотной съёмки на крановый путь не допускается!

Применение тахеометра и ротационного лазерного нивелира при планово-высотной съёмке крановых путей по данному техническому заданию не допускается!

В акте комплексного обследования кранового пути должны расписываться только лица, непосредственно принимающие участие в обследовании крановых путей в составе комиссии, назначенной приказом по организации. В случае, если будет выявлено, что в акте расписался специалист, не принимавший участия в обследовании кранового пути, то акт будет признан  Заказчиком недействительным, а работа не выполненной.

С целью контроля качества проведения планово-высотной съёмки крановых путей, перед началом выполнения работ будет проведена проверка точности геодезического инструмента по одной из существующих методик с участием специалиста ОАО «КМЗ». В случае отклонения точности геодезического инструмента от паспортных данных бригада на крановый путь для проведения планово-высотной съёмки с этим геодезическим инструментом не допускается, а геодезический инструмент направляется на юстировку и внеплановую госповерку. После проведения работ специалистом ОАО «КМЗ»  в присутствии геодезиста выполнившего работы  будет проведена выборочная планово-высотная съёмка и в случае несовпадения результатов планово-высотной съёмки будут устанавливаться причины расхождений. Если будут выявлены ошибки планово-высотной съёмки, превышающие паспортную точность геодезического инструмента, то работа будет считаться не выполненной.

С целью контроля качества проведения комплексного обследования крановых путей в целом, при проведения обследования будет присутствовать специалист ОАО «КМЗ» контролирующий полноту объёма выполнения работ Исполнителем. Полнота выполнения работ  будут влиять на подписание акта приёма-сдачи работ Заказчиком.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг

1. Оказание услуг по комплексному обследованию крановых путей ОАО «КМЗ», обеспечивается в течение срока действия указанного в договоре.

2. В течение 7 рабочих дней после проведения комплексного обследования кранового пути Заказчику выдаётся ведомость дефектов.

3. По окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет, счет-фактуру (при необходимости),  акты комплексного обследования крановых путей на каждый пролёт кранового пути в 2-х экземплярах и их электронные версии на компакт-дисках. Акты предоставляются Заказчику поквартально.

4. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

5. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по оказанным услугам сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых за счет Исполнителя, и сроков их выполнения.

6. Исполнитель гарантирует качество и полноту оказанных услуг согласно РД 10-138-97.

Раздел 4. Перечень приложений:

График проведения комплексного обследования крановых путей в 2015 году. Приложение №1.

Начальник службы производственного

контроля за соблюдением требований

промышленной безопасности                                                         М.А. Скрябин

тел. 8(35139) 92-8-18

Согласовано:

И.О. главного механика                                                                      С.И. Решетников

Главный инженер ОКС                                                                      И.А. Власова