УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по

капитальному строительству и быту

ОАО «Копейский машиностроительный завод»

__________________________  И.В. Шевелев

«_______» _______________________ 2015 г.

ТЕХНИЧНСКОЕ ЗАДАНИЕ

на огнезащиту металлоконструкций литейного цеха

в осях А-Б/4-19, Б-В/4-19, В-Г/10-19

1. Обеспыливание металлической поверхности – 9585м2

2. Обезжиривание металлической поверхности – 9585м2

3. Очистка поверхности щетками – 2875м2

4. Обеспыливание поверхности перед покрытием грунтовкой – 9585м2

5. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 9585м2

6. Обеспыливание поверхности перед покраской эмалью ПФ-115 – 9585м2

7. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 8166м2

8. Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных поверхностей материалом

огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» - 1419м2

9. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов – 4393м2

10. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие

4 м высоты: (4393 х 3 = 13179м2) – 13179м2

Составила:  Начальник бюро по надзору

за зданиями и сооружениями                                                          Н.В. Ванян

Согласовано: Начальник ОКС                                                                             А.А. Машков

Гл. инженер ОКС                                                                           И.А. Власова