ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт кровли одного фонаря инструментального цеха.

(в осях Н-С/15-23)

Сметная документация составлена на основании ТЕР-2001 в базисных ценах Челябинской области по состоянию на 01.01.2001 г.

На основании МДС 81-35.2004 п.4.7. применить к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей коэффициент К=1,15, к нормам времени и затратам на эксплуатацию машин коэффициенты К3=К4=1,25 (кроме расценок сборников ТЕРр и ТЕР № 46)

Раздел 1. Демонтажные работы кровли

1. Разборка рубероидного ковра – 288 м2.

2. Разборка цементной стяжки 15 мм – 288 м2.

3. Разборка утеплителя из пенобетона толщиной 120 мм (288*0,12) – 34,56 м3.

Раздел 2. Устройство кровли

4. Устройство пароизоляции из изоспана – 288 м2.

5. Утепление покрытий плитами из пенопласта на два слоя (288*2) – 576 м2.

6. Устройство выравнивающих стяжек толщиной 15 мм М-150 (50 мм) – 288 м2.

7. Добавить на каждый 1 мм (50 мм) (288*35) – 10 080 м2.

8. Огрунтовка поверхностей праймером битумным – 288 м2.

9. Устройство кровель плоских из двух слоев унифлекса ЭКП и ЭПП – 288 м2.

10. Устройство мелких покрытий торцевых стен (6*0,365*2*1,1) – 4,9 м2.

11. Очистка помещений от строительного мусора – 36,58 – тн.

12. Погрузочные работы при автомобильных перевозках, мусор строительный – 36,58 тн.

13. Перевозка мусора до 1 км – 36,58 тн.

Расчет мусора:

1. Разборка покрытий из рулонных материалов: 0,025м*288*1=7,2 тн.

2. Разборка цементной стяжки: 0,015*288*2,0=8,64 тн.

3. Разборка утеплителя из пенобетона 288*0,12*0,6=20,74 тн.

Всего: 36,58 тн.