Дефектная ведомость

на ремонт кровли одного фонаря инструментального цеха размером 48х6=288 м2.

1. Разборка рубероидного ковра 48х6                                                                 288 м2

2. Разборка цементной стяжки толщиной 15 мм                                               288 м2

3. Разборка утеплителя из пеноблока толщиной 120 мм                                  288 м2

4. Устройство пароизоляции из изоспана                                                          288 м2

5. Утепление покрытий насухо пенополистеролбетоном в два слоя

ПСБ-С-25 с разуклонкой.

6. Устройство цементно-песчаной стяжки, толщиной 50 мм                          288 м2

7. Огрунтовака поверхности праймером битумным                                         288 м2

8. Устройство скатной кровли из наплавляемых материалов:

- нижний слой – Унифлекс ЭПП-3,5 – 288м2х1,16                                       324,08 м2

- верхний слой – Унифлекс ЭКП-3,5 – 288м2х1,14                                       328,32м2

9. Устройство отливов торцевых стен (6х0,365х2х1,1)                                    4,9 м2

10. Разборка отливов из оцинкованной стали (6х0,365х2х1,1)                          4,9 м2

11. Уборка мусора                                                                                                  36,58 т.