КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ПО ТЕМЕ:

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАМЕРОВ ВЫСОТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОСТАТОЧНОГО ПРОГИБА)

ПРОЛЁТНЫХ БАЛОК  МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ

ДЛЯ НУЖД ОАО «КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

техническое задание

(является неотъемлемой частью договора)

г. Копейск

2014

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Предмет конкурса.

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на оказание услуг по  замерам высотного положения пролётных балок мостовых и козловых кранов ОАО «Копейский машиностроительный завод» (ОАО «КМЗ»).

1.2. Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является  замеры высотного положения пролётных балок мостовых и козловых кранов  ОАО «Копейский машиностроительный завод» согласно требованиям заключений экспертизы промышленной безопасности   кранов мостового типа  рег. №№  П-1242, П-2204, П-981, П-2804.

1.3. Источник финансирования заказа ОАО «КМЗ»

Источник финансирования: собственные средства ОАО «КМЗ» на 2015 год.

1.4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

1. Формой оплаты является безналичный расчёт.

2. Оплата производится по факту оказанных услуг на основании акта (-ов) сдачи-приемки работ при наличии выставленного счета и счета-фактуры в течение 90 дней с момента  подписания  акта (-ов) сдачи-приемки работ.

3. Авансирование не предусмотрено.

1.5. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

    - Место оказания услуг:

Структурные подразделения предприятия согласно «Графику проведения замеров высотного положения (отрицательного остаточного прогиба) пролётных балок мостовых и козловых кранов способом геометрического нивелирования на 2015 год»  - Приложение №1.

г. Копейск, Челябинской обл., ул. Ленина, 24.

    - Условия и сроки оказания услуг:

По результатам  замеров высотного положения пролётных балок мостовых и козловых кранов составляется соответствующая исполнительная геодезическая документация согласно образцу – Приложение №2.

Срок начала оказания услуг: согласно Графику проведения замеров высотного положения (отрицательного остаточного прогиба)  пролётных балок  мостовых и козловых кранов. Приложение №1.

Срок окончания оказания услуг:  согласно Графику проведения замеров высотного положения (отрицательного остаточного прогиба)  пролётных балок  мостовых и козловых кранов. Приложение №1.

1.6. Порядок формирования цены договора

1.6.1 Цена договора формируется на основании прилагаемого Исполнителем расчета стоимости   работ.

1.6.2. На основании представленной участниками конкурса в составе заявки на участие в конкурсе с приложением необходимых документов, Заказчиком будет произведён выбор  победителя конкурса.

# РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА.

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг

Исполнитель  оказывает услуги   в соответствии с «Графиком проведения замеров высотного положения (отрицательного остаточного прогиба) пролётных балок мостовых и козловых кранов способом геометрического нивелирования на 2015 год»  - Приложение №1.

2.2. Порядок оказания услуг

- Исполнитель оказывает услуги в установленные сроки.

- По результатам обследования Исполнитель оформляет соответствующую исполнительную геодезическую документацию по форме Приложения №2.

- При оказании услуг должны   соблюдаться  требования действующих нормативных документов по промышленной безопасности и охране труда.

- Доставка инструментов и оборудования на места оказания услуг осуществляется Исполнителем.

2.3. Требования к качеству и безопасности услуг

Исполнитель обеспечивает выполнение   замеров высотного положения   пролётных балок мостовых и козловых кранов, в соответствии с функционирующими на предприятии Заказчика системой менеджмента качества и сертификата соответствия работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Исполнитель несет ответственность при осуществлении деятельности на территории предприятия за соблюдение требований законов и иных нормативных правовых актов, в том числе: об охране труда и промышленной безопасности, об охране окружающей среды, о безопасности процесса выполнения услуг, включая требования нормативных правовых актов о пожарной безопасности.

Исполнитель обеспечивает выполнение на объектах Заказчика необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности

2.4.  Требования к организации   и персоналу, производящему работы по проведению замеров высотного положения пролётных балок  мостовых и козловых кранов

2.4.1. Специализированная организация, выполняющая замеры высотного положения (отрицательного остаточного прогиба) пролётных балок мостовых и козловых кранов должна иметь лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств (грузоподъёмных кранов).

2.4.2. В состав бригады  по замерам высотного положения   пролётных балок мостовых и козловых кранов должны  входить не менее двух человек:

- геодезист;

- рабочий – речник.

2.4.3.     Геодезист должен иметь квалификационный аттестат, о том, что он обладает необходимыми профессиональными навыками для осуществления геодезических работ на строительной площадке или свидетельство о повышении квалификации специалистов по программе «Геодезист на строительной площадке».

Оригинал документа геодезиста необходимо предъявить  в СПК ОАО «КМЗ» до начала проведения работ.

Работники  бригады, которые должны пройти медосмотр на право выполнения работы на высоте. Оригиналы справок медучреждения о прохождении медосмотра необходимо предъявить в СПК ОАО «КМЗ» до начала проведения работ. Работники не прошедшие медосмотр на право выполнения работы на высоте к высотной съёмке не допускаются.

Работники  бригады должны иметь исправные предохранительные пояса  и защитные каски. Если   предохранительные пояса или защитные каски будут в неисправном состоянии, то бригада на крановый путь не допускается.

Доступ на краны будет предоставлен в нерабочее время для соответствующих пролётов цехов (в будние дни в 1-ю смену), а также в выходные дни (субботу и воскресенье). Даты доступа на краны будут устанавливаться начальниками соответствующих подразделений ОАО «КМЗ» в зависимости от условий производства.

2.5. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых услуг потребностям Заказчика (приемка услуг)

Исполнитель по результатам замеров высотного положения пролётных балок мостовых и козловых кранов составляет исполнительную геодезическую документацию на каждый кран согласно Приложению №2.

К исполнительной геодезической документации должны быть приложены:

- Копии свидетельств о поверке геодезического инструмента.

- Копия квалификационного аттестата или Свидетельства геодезиста.

- Копия лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений.

- Копии паспортов геодезического инструмента.

При проведении   замеров высотного положения пролётных балок мостовых и козловых кранов способом геометрического нивелирования должен применяться следующий геодезический инструмент:

- Нивелир – оптический точный по ГОСТ 10528-90 (средняя квадратическая погрешность на 1 км двойного хода должна быть: для нивелира с уровнем  не более 3мм, для нивелира с компенсатором не более 2мм).  Технические нивелиры (например  3Н-5Л), не применять

- Рейка нивелирная (должна быть снабжена круглым уровнем для установки в отвесное положение - проверяется по отвесу).

- Ротационный лазерный нивелир. Точность  +0,5мм на 10м

С целью соблюдения указанных характеристик  паспорта геодезического инструмента перед работой предъявляются в службу производственного контроля ОАО «КМЗ». Если характеристики приборов не соответствуют вышеуказанным требованиям, бригада для выполнения замеров на кране допускается.

Применение тахеометра при проведении замеров высотного положения (отрицательного остаточного прогиба) пролётных балок мостовых и козловых кранов по данному техническому заданию не допускается.

С целью контроля качества проведения  замеров высотного положения пролётных балок мостовых и козловых кранов, перед началом выполнения работ будет проведена проверка точности геодезического инструмента по одной из существующих методик с участием специалиста ОАО «КМЗ». В случае отклонения точности геодезического инструмента от паспортных данных бригада на краны с этим геодезическим инструментом не допускается, а геодезический инструмент направляется на юстировку и внеплановую госповерку. После проведения работ специалистом ОАО «КМЗ»  в присутствии геодезиста выполнившего работы  будет проведено  выборочное нивелирование и в случае несовпадения результатов  будут устанавливаться причины расхождений. Если будут выявлены ошибки нивелирования, превышающие паспортную точность геодезического инструмента, то работа будет считаться невыполненной.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг

3.1. Оказание услуг по замерам высотного положения   пролётных балок мостовых и козловых кранов   ОАО «КМЗ», обеспечивается в течение одного месяца.

3.2. По окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных работ, счет на оплату, счет-фактуру (при необходимости),  исполнительную геодезическую документацию в 2-х экземплярах и электронные версии исполнительной	 геодезической документации на компакт-диске.

3.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

3.4. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по оказанным услугам сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых за счет Исполнителя, и сроков их выполнения.

Раздел 4. Перечень приложений:

Приложение №1. «График проведения замеров высотного положения (отрицательного остаточного прогиба) пролётных балок мостовых и козловых кранов способом геометрического нивелирования на 2015 год».

Приложение №2. Образец исполнительной геодезической документации по проведению замеров высотного положения (отрицательного остаточного прогиба) пролётных балок мостовых и козловых кранов способом геометрического нивелирования.

Начальник службы производственного

контроля за соблюдением требований

промышленной безопасности  ОАО «КМЗ»                                    М.А. Скрябин

тел. (35139) 92-8-18