Образец исполнительной геодезической документации

ООО «________________»

## СХЕМА

проведения замеров высотного положения пролетных балок  мостового крана

### от   10.09.2014

### Заводской номер крана -  5447. Регистрационный номер П-981.

### Инвентарный номер - 07012  .

### Завод-изготовитель – Завод «Стальмост» г. Москва.

Пролет крана – 16,65 м, грузоподъёмность – 5 т.

### Место установки крана - ОАО «Копейский машзавод», цех М-5.

Используемый геодезический прибор:  нивелир: Н-3, зав.№ 13776.

Срок следующей поверки - 12.05.2015

Расстояние между контрольными точками – 1665 мм

Место стоянки нивелира –  в центре проходной галереи соседнего мостового крана инв. № 07131, установленного между осями здания №27 и №28.

Место установки крана инв. № 07012 - между осями здания  №23 и №24

|  |  | Пролётная балка № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | О с ь 1 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
|  |  | О с ь 2 |  |  |  |
|  |  | КАБИНА Пролётная балка № 2 Пролёт L= 16,65 м |  |  |  |

Примечание: за нулевую отметку принята самая высокая контрольная точка пролётных балок.

Таблица 1. Высотное положение верхних поясов пролётных балок, мм

| Наименова-ние осей | Номера контрольных точек |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ось 1 | -26 | -34 | -41 | -49 | -47 | -46 | -45 | -29 | -33 | -26 | 0 |
| Ось 2 | -27 | -41 | -42 | -58 | -65 | -69 | -62 | -47 | -42 | -15 | -6 |

График высотного положения верхних поясов пролетных балок

Вертикальные отрицательные остаточные прогибы:

- пролётной балки №1    -    35 мм

- пролетной балки №2     -   52 мм

Геодезист                                                                 И.В. Петров

(удостоверение  № 207 от 07.03.2006 выдано

АНО МАЦ «Стандарт-Диагностика» г. Магнитогорск)