КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ПО ТЕМЕ:

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНОВ

ДЛЯ НУЖД ОАО «КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

техническое задание

(является неотъемлемой частью договора)

г. Копейск

2014

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Предмет конкурса.

Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на оказание услуг по 	экспертизе промышленной безопасности (далее – ЭПБ) грузоподъёмных кранов для нужд ОАО «Копейский машиностроительный завод» (ОАО «КМЗ»). Проект договора не должен содержать дату. Дата будет поставлена после подписания договора генеральным директором ОАО «КМЗ».

.

2. Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является определение технического состояния грузоподъёмных кранов ОАО «Копейский машиностроительный завод» с целью определения условий и возможности их дальнейшей эксплуатации

3. Источник финансирования заказа ОАО «КМЗ»

Источник финансирования: собственные средства ОАО «КМЗ» на 2015 год.

4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

1. Формой оплаты является безналичный расчёт.

2. Оплата производится по факту оказанных услуг на основании акта (-ов) сдачи-приемки услуг при наличии выставленного счета и счета-фактуры в течение 60 дней с момента  подписания  акта (-ов) сдачи-приемки услуг.

3. Авансирование не предусмотрено.

5. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

- Место оказания услуг:

Структурные подразделения ОАО «КМЗ» согласно ГРАФИКУ  проведения экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмных кранов ОАО «КМЗ»  в 2015 году. (Приложение №1).

456623, г. Копейск, Челябинской обл., ул. Ленина, 24.

- Условия и сроки оказания услуг:

По результатам  ЭПБ грузоподъемных кранов составляются   заключения экспертизы.

Сроки начала оказания услуг: согласно ГРАФИКУ  проведения экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмных кранов ОАО «КМЗ»  в 2015 году.

.

Срок окончания оказания услуг:   согласно ГРАФИКУ  проведения экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмных кранов ОАО «КМЗ»  в 2015 году.

График является неотъемлемой частью договора.

6. Порядок формирования цены договора

1. Цена договора формируется на основании прилагаемого Исполнителем расчета стоимости   ЭПБ грузоподъемных кранов.

2. На основании представленной участниками конкурса в составе заявки на участие в конкурсе с приложением необходимых документов, Заказчиком будет произведён выбор  победителя конкурса.

# РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА.

7. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг

Исполнитель  оказывает услуги по    ЭПБ грузоподъемных кранов в соответствии Перечнем грузоподъёмных кранов ОАО «КМЗ» для проведения экспертизы промышленной безопасности  в 2015 году  (Приложение №1).

7.2. Порядок оказания услуг

Исполнитель оказывает услуги по   ЭПБ грузоподъемных кранов.

    - По результатам обследования Исполнитель оформляет заключения  ЭПБ грузоподъемных кранов и организует представление заключений ЭПБ в Ростехнадзор для внесения в реестр заключений ЭПБ.

    - При оказании услуг должны соблюдаться требования:

- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружении» утверждённых приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утверждённых приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 №538;

-  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823;

- «Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах.» утверждённого приказом Минприроды России от 30.06.2009 №195;

- РД 10-112-5-97 «Методические указания по обследованию грузоподъёмных машин с истекшим сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые» (данный документ рекомендован письмом Ростехнадзора от 31.10.2007 №09-10/2237 для использования при проведении  обследования грузоподъёмных машин в качестве рекомендательного документа при подготовке экспертных заключений);

7.2.3. Доставка инструментов и оборудования на места оказания услуг осуществляется Исполнителем.

8. Требования к качеству и безопасности услуг

8.1 Исполнитель обеспечивает выполнение   ЭПБ грузоподъемных кранов, в соответствии с функционирующими на предприятии заказчика системой менеджмента качества и сертификата соответствия работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

8.2. Исполнитель несет ответственность при осуществлении деятельности на территории Предприятия за соблюдение требований законов и иных нормативных правовых актов, в том числе: об охране труда и промышленной безопасности, об охране окружающей среды, о безопасности процесса выполнения услуг, включая требования нормативных правовых актов о пожарной безопасности.

Исполнитель обеспечивает выполнение на объектах Заказчика необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности, противопожарной безопасности.

8.3. Исполнитель обязуется не разглашать, в какой бы то ни было форме, конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением договора. К конфиденциальной информации относятся сведения по производственной  деятельности предприятия, финансированию работ по ЭПБ  кранов.

9. Требования к организации   и персоналу, производящему работы по экспертизе промышленной безопасности грузоподъёмных кранов

9.1. Специализированная организация, проводящая ЭПБ грузоподъемных кранов должна иметь лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности подъёмных сооружений.

9.2. В состав комиссии по ЭПБ грузоподъемных кранов должны входить:

- эксперт по подъёмным сооружениям;

- специалисты по экспертному обследованию подъёмных сооружений не ниже II уровня квалификации (не менее 2-х человек), в том числе 1 специалист, имеющий образование инженера-электрика (подтверждается дипломом о высшем профессиональном (техническом) образовании). Инженер-электрик должен иметь удостоверение о наличии   группы по электробезопасности не ниже 3. Специалисты должны быть аттестованы по ВИК.

- геодезист.

9.3. Перед проведением ЭПБ грузоподъемных кранов оригиналы удостоверений экспертов, специалистов по экспертному обследованию грузоподъёмных кранов и дипломов о высшем образовании членов комиссии необходимо предъявить в службу производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности ОАО «КМЗ» (далее СПК ОАО «КМЗ») до начала проведения работ.

Инженер-геодезист должен иметь квалификационный аттестат, о том что он обладает необходимыми профессиональными навыками для осуществления геодезических работ на строительной площадке или свидетельство о повышении квалификации специалистов по программе «Геодезист на строительной площадке». Оригинал указанного документа необходимо предъявить  в СПК ОАО «КМЗ» до начала проведения работ.

Работники, проводящие ЭПБ грузоподъемных кранов должны пройти медосмотр на право выполнения работы на высоте. Оригиналы справок медучреждения о прохождении медосмотра необходимо предъявить в СПК ОАО «КМЗ» до начала проведения работ. В случае, если в состав комиссии войдёт специалист, не прошедший медосмотр на право работы на высоте, то комиссия на крановый путь не допускается.

Специалисты должны иметь исправные предохранительные пояса и защитные каски. Если   предохранительные пояса будут в неисправном состоянии, то обследователи на крановый путь не допускаются.

9.4.  Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных кранов должна включать следующий перечень работ:

9.4.1.Проверка документации.

9.4.2. Проверка состояния металлических конструкций с замерами остаточных деформаций (предельные отклонения деформаций металлоконструкции  принимаются по приложениям Г5 и Д5 РД 10-112-5-97).  Выполнение замеров высотного положения пролетных балок и планово-высотной съёмки рельсового пути грузовой тележки согласно приложению М5 РД 10-112-5-97.  Проверка состояния нижних поясов пролетных балок  крана производится по наряду допуску на производство работ с повышенной опасностью с подвесной кабины (люльки), подвешиваемой на крюк крана согласно требованиям ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружении». Допускается проверку нижних поясов пролётных балок проводить с автомобильного подъёмника Исполнителя.   В этом случае специалисты по обследованию кранов должны иметь удостоверения рабочего люльки.

9.4.3. Проверка состояния механизмов, канатно-блочной системы и других узлов (допуска на износ элементов сборочных единиц крана принимаются по приложению С5 РД 10-112-5-97).

9.4.4. Проверка состояния электрооборудования (производится проверка работоспособности электрооборудования при работе механизмов вхолостую и проверка состояния электрооборудования со снятием крышек контроллеров, проверка состояния контактных колец и щеток электродвигателей,  проверка состояния контактов магнитных пускателей, пускорегулирующих сопротивлений, электрооборудования защитных панелей, токоподвода грузовой тележки, токоприёмников крана, проводов и кабелей, контактного замка, концевых выключателей, розеток ремонтного освещения и т.п.).  Нормы браковки элементов электрооборудования принимаются  по приложению С5 РД 10-112-5-97).

9.4.5. Проверка состояния приборов и устройств безопасности - ограничителей рабочих движений механизмов, регистраторов, блокировок люка и двери кабины       и т.п.

9.4.6. Проверка нулевой блокировки контроллеров управления механизмами.

9.4.7. Проведения измерений (проверки) наличия цепи между заземляемыми  элементами электрооборудования  и  металлоконструкцией крана.

9.4.8. Проведения измерений сопротивления изоляции   электрооборудования  крана.

9.4.9. Проверка состояния рельсового пути грузовой тележки (нормы браковки рельсов принимаются по приложению №3 к ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых установлены подъёмные сооружения»).

9.4.10. Составление ведомости дефектов.

9.4.11. Составление мероприятий (плана корректирующих мероприятий),  после проведения которых грузоподъёмный кран будет соответствовать требованиям промышленной безопасности (при наличии дефектов и нарушений требований промышленной безопасности, выявленных при экспертизе).

До заключения договора на экспертизу промышленной безопасности грузоподъёмных кранов Исполнитель  представляет программу экспертизы на согласование Заказчику. Кроме этого представляется образец заключения экспертизы промышленной безопасности с приложениями и перечень документов, которые должен представить Заказчик для проведения экспертизы. Программа экспертизы и настоящее техническое задание является неотъемлемыми частями договора.

Доступ на краны для проведения ЭПБ будет предоставлен в нерабочее время для соответствующих пролётов цехов (в будние дни в 1-ю, во 2-ю и 3-ю смены, а также в выходные дни (субботу и воскресенье). Даты  и время доступа на краны будут устанавливаться начальниками соответствующих подразделений ОАО «КМЗ» в зависимости от условий производства.

10. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых услуг потребностям заказчика (приемка услуг)

Исполнитель по результатам выполненной работы  составляет заключение ЭПБ на каждый пролёт кранового пути, в котором установлены мостовые краны. Содержание заключения ЭПБ должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

К заключению ЭПБ должны быть приложены следующие документы:

### Программа проведения экспертизы промышленной безопасности.

### Перечень нормативно-технической и методической документации, используемой в ходе экспертизы мостового крана

- Ведомость дефектов.

- Распоряжение владельца крана (начальника подразделения ОАО «КМЗ») о проведении ЭПБ кранов.

- Выписка из паспорта об основных параметрах крана.

- Данные о ремонтах, заменах деталей и узлов, реконструкциях  крана и заменах грузового каната.

- Справка о характере работ,  выполняемых краном (выдается Заказчиком).

- Расчёт фактической группы классификации (режима) крана в целом.

- Схема проведения замеров высотного положения главных балок крана  и планово-высотной съёмки рельсового пути грузовой тележки (по РД 10-112-5-97, Приложение М5). За условную отметку «0» принимается самая высокая точка», отметки остальных контрольных точек должны быть со знаком «- ».

- Схема проведения замеров изогнутости в плане пролетных балок (по РД 10-112-5-97, Приложение М5).

- Схема проведения замеров скручивания пролетных балок (по РД 10-112-5-97, Приложение Н5).

- Акт проверки состояния подтележечного пути с указанием замеров износа головок рельсов - по 5 точек на каждой нитке рельсов (по РД 10-112-5-97, Приложение О5).

- Акт   визуального и измерительного контроля     металлоконструкции   крана  и грузовой тележки.

- Акт проверки состояния механизмов крана.

- Акт проверки  состояния канатно-блочной системы.

- Акт проверки состояния грузового каната (ВИК).

- Протокол проверки наличия цепи между заземляемыми  элементами электрооборудования  и  металлоконструкцией крана.

- Протокол измерения сопротивления изоляции   электрооборудования  крана.

- Копия Решения Ростехнадзора о регистрации электролаборатории о допуске в эксплуатацию и регистрации в Ростехнадзоре с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования электроустановок до 1000 В.

- Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля.

- Копии удостоверении дефектоскопистов лаборатории неразрушающего контроля.

- Акт проверки работоспособности ограничителей рабочих движений и блокировок крана.

- Копия приказа по экспертной организации о назначении комиссии для проведения экспертизы промышленной безопасности крана.

- Копия лицензии экспертной организации.

- Мероприятия (план корректирующих мероприятий),  после проведения которых грузоподъёмный кран будет соответствовать требованиям промышленной безопасности.

- Оценка остаточного ресурса крана.

- Копии удостоверений членов комиссии.

Примечание. По решению экспертной организации к заключению ЭПБ дополнительно могут быть приложены другие документы, не предусмотренные данным перечнем.

В заключении ЭПБ грузоподъёмного крана  должны расписываться только лица, непосредственно принимающие участие в ЭПБ  в составе комиссии, назначенной приказом по организации. В случае, если будет выявлено, что в заключении ЭПБ расписался специалист, не принимавший участия в обследовании кранового пути, то заключение ЭПБ будет признано  Заказчиком недействительным, а работа не выполненной.

С целью контроля качества проведения ЭПБ грузоподъёмного крана, при проведения обследования будет присутствовать специалист ОАО «КМЗ» контролирующий полноту объёма выполнения работ Исполнителем. Полнота выполнения работ  будут влиять на подписание акта приёма-сдачи работ Заказчиком.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг

1. Оказание услуг по ЭПБ грузоподъёмных кранов  ОАО «КМЗ», обеспечивается в течение срока действия указанного в договоре.

2. В течение 7 рабочих дней после проведения проверки крана Заказчику выдаётся ведомость дефектов и мероприятия,  после проведения которых грузоподъёмный кран будет соответствовать требованиям промышленной безопасности (при наличии дефектов и нарушений требований промышленной безопасности, выявленных при экспертизе).

3. По окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику заключения ЭПБ кранов    на каждый кран в одном  экземпляре и их электронные версии на компакт-дисках, акты приема-сдачи оказанных услуг, счета на оплату, счета-фактуры (при необходимости).

4. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта приема-сдачи оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

5. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по оказанным услугам сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых за счет Исполнителя, и сроков их выполнения.

6. Исполнитель гарантирует качество и полноту оказанных услуг согласно настоящему техническому заданию и требованиям нормативных документов.

Раздел 4. Перечень приложений:

Приложение №1. ГРАФИК  проведения экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмных кранов ОАО «КМЗ»  в 2015 году.

Начальник службы производственного

контроля за соблюдением требований

промышленной безопасности                                                         М.А. Скрябин

Согласовано:

Главный механик                                                                             А.А. Гречко

Главный энергетик                                                                           А.В. Карпов